## Slide 1
I.Parking-10 (USM : Ultra-Sound Sensor Module)
제품의 특징
주차면마다 차량의 유무를 실시간으로 판단하여 Red/ Green 색상으로 주차상태를 나타내는 초음파 센서 모듈입니다.
초음파 송신부와 수신부가 분리되어 있어서 차량 유무에 대한 감지 정확도가 높습니다.
무극성 2선식 DC 전력선 통신을 하기 때문에 간편하게 설치할 수 있습니다. RS485와 겸용으로 설치가능합니다.
주요 사양
- 센서 종류 : 초음파 센서 (송수신 분리형/ 레이스웨이 부착형)
- 구동 주파수 : 40KHz
- 입력 전압 : DC 24V
- 소비 전류 : 23mA/ 0.5W
- 통신 방식 : 무극성 2선식 DC 전력선 통신/ RS485 통신 겸용
- 표시부 : 자체 고휘도 LED로 주차면 상태 표시
- 최대 노드 수 : 115
- 검지 범위 :0m~ 5m
- 검지 정확도 : 99.9%
- 사용 온도 : -20 ~+60 도
- 사용 습도 : 90% 이하(결로가 없을 것)
- 외형 재질 : 난연 ABS
- 중량 :
- 사용 환경 : 옥내 Indoor

## Slide 2
I.Parking-10 (LGM: Local Guidance Module)
제품의 특징
운전자가 주차가능한 주차면이 있는 구역을 Red/ Green LED 색상으로 나타내어 신속하게 주차면을 찾아갈 수 있도록 합니다.
무극성 2선식 DC 전력선 통신을 하기 때문에 간편하게 설치할 수 있습니다.
주요 사양
- 입력 전압 : DC24V
- 소비 전류 : 20mA/ 0.48W
- 통신 방식 : 무극성 2선식 DC 전력선 통신(USM, LGM)
RS485(CCM)
- 표시부 : 고휘도 LED로 주차 구역 상태 표시 (공차 : 녹색/ 만차: 적색)
- 최대 노드 수: 63
- 사용 온도 : -20 ~+60 도
- 사용 습도 : 90% 이하(결로가 없을 것)
- 외형 재질 : 난연 ABS, SPCC(알아보기)
- 중량 :
- 사용 환경 : 옥내 Indoor

## Slide 3
I.Parking-10 (SCM : Sensor Control Module)
제품의 특징
센서로부터 수집된 정보를 수집하며 구역표시모듈(LGM) 및 구역전광판(LDM)의 정보를 제어합니다.
주요 사양
- 입력 전압 : AC 90V ~ 260V / 50Hz~60Hz
- 소비 전류 : 95mA/ 2.3W
- 통신 방식 : 무극성 2선식 DC 전력선 통신(USM, LGM)
RS485(CCM)
- 표시부 : LED로 통신 상태 표시
- 최대 노드 수: 15
- 사용 온도 : -20 ~+60 도
- 사용 습도 : 90% 이하(결로가 없을 것)
- 외형 재질 : SPCC
- 중량 :

## Slide 4
I.Parking-10 (CCM : Central Control Module)
제품의 특징
주차유도 시스템 서버(PGSS)와 연동되어 있으며 센서제어모듈(SCM)과 입구전광판(EDM) 사이의 통신을 제어합니다.
주요 사양
- 입력 전압 : AC 90V ~ 260V / 50Hz~60Hz
- 소비 전류 : 20mA/ 2.3W
- 통신 방식 : RS485(SCM, EDM, LDM)
TCP/IP(PGSS)
표시부 : LED로 통신 상태 표시
- 최대 노드 수: 15
- 사용 온도 : -20 ~+60 도
- 사용 습도 : 90% 이하(결로가 없을 것)
- 외형 재질 : SPCC
- 중량 :

## Slide 5
I.Parking-10 (EDM : Exit Display Module/ LDM : Local Display Module)
제품의 특징
입구전광판(EDM)은 주차유도 시스템 서버(PGSS)와의 연동하여 실시간으로 주차가능한 공간상태를 층별로 정보를 제공합니다.
구역 전광판(LDM)은 주차가능한 공간의 수와 방향을 LED 문구로 나타내어 줍니다.
주요 사양
- 입력 전압 : AC 85V ~ 264V / 50Hz~60Hz
- 소비 전류 : 200mA/ 5W
- 통신 방식 : RS485
- 표시부 : LED or LCD Display
- 사용 온도 : -10 ~+40 도
- 사용 습도 : 90% 이하(결로가 없을 것)
- 외형 재질 : SPCC
- 중량 :

## Slide 6
I.Parking-10w (WSM : Wireless Sensor Module)
제품의 특징
“초음파 센서 + 지자기 센서”를 통해 실시간으로 주차면의 차량의 유무를 판단하여 Zigbee 방식을 이용하여 센서제어모듈로 전달합니다.
레이스웨이에 부착할 필요가 없어 비용 절감 및 실내외 구분 없이 설치하기 쉽습니다. 또한 저전력으로 유지보수에 용이합니다.
주요 사양
- 센서 종류 : 초음파 센서 (송수신 분리형/ 바닥 형)
- 구동 주파수 : 40KHz
- 입력 전압 : DC 4V (Li-Polymer Battery : 3000mA, DC4V/ Solar Module : 125mA, DC4V)
- 소비 전류 : 3mA/ 12mW
- 통신 방식 : ZigBee(2.4GHz), Mesh Network 방식
- 통신 범위 : 30m ~ 40m
- 검지 범위 : 0m~1m(초음파)
0m~3m(지자기)
- 검지 정확도 : 99.9%
- 사용 온도 : -20 ~+ 60 도
- 사용 습도 : 90% 이하(결로가 없을 것)
- 외형 재질 : SPCC
- 중량 :
- 사용 환경 : 옥내 Indoor/ 옥외 Outdoor

## Slide 7
I.Parking-10e (E-USM : Sensor Module)
제품의 특징
주차면마다 차량의 유무를 실시간으로 판단하여 Red/ Green 색상으로 주차상태를 나타내는 초음파 센서입니다.
초음파 송신부와 수신부가 분리되어 있어서 차량 유무 감지의 정확도가 높습니다.
무극성 2선식 DC 전력선 통신을 하기 때문에 간편하게 설치할 수 있습니다.
지진 조기경보 시스템 탑재되어 있어서 재난 발생시 10초이내에 건물에 있는 고객에게 위험 사항을 알릴 수 있습니다.
주요 사양
- 센서 종류 : 초음파 센서 (송수신 분리형/ 레이스웨이 부착형)
- 구동 주파수 : 40KHz
- 입력 전압 : DC 24V
- 소비 전류 : 23mA/ 0.5W
- 통신 방식 : 무극성 2선식 DC 전력선 통신
- 표시부 : 자체 고휘도 LED로 주차면 상태 표시
- 최대 노드 수 : 127
- 검지 범위 :0m~ 5m
- 검지 정확도 : 99.9%
- 사용 온도 : -20 ~+60 도
- 사용 습도 : 90% 이하(결로가 없을 것)
- 외형 재질 : 난연 ABS
- 중량 :
- 사용 환경 : 옥내 Indoor